Ausschreibungstext Rettungszeichenleuchte KL11

folgende techn. Daten sind einzuhalten:

Material 			Aluminium

Display	 			Acrylglas

Erkennungsweite 		mind. 25 Meter

Notlichtbrenndauer		mind. 3 h

Zulässiger Temperaturbereich	-15°C ... +40°C

Leuchtmittel			LED

Schutzart			IP 20

Schutzklasse			I

Anschlussklemmen		2 x 1,5mm²

Anschluss-Spannung		230V 50Hz

Drittzertifizierte / VDE- zertifizierte  Rettungszeichenleuchte.

Zentralbatterie.

Automatische Leuchtenüberwachung nach EN 62034.

Lebensdauer LED > 50.000 Stunden.

Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Piktogramme, je nach Erfordernis wahlweise 1- oder 2-seitig zu montieren.

Leichte und schnelle Montage der Leuchte.

Garantie auf Notleuchte 4 Jahre.

Montageart:

(  ) Wandmontage

(  ) Wandauslegermontage

(  ) Deckenaufbaumontage

(  ) Kettenmontage

(  ) Pendelmontage

(  ) Deckeneinbaumontage

___ Stück

Fabrikat: krealux

Ort,                                    Datum 	Unterschrift