Ausschreibungstext Rettungszeichenleuchte KL12

folgende techn. Daten sind einzuhalten:

Material 			Aluminium

Display	 			Acrylglas, schmal für Anwendung auf Schiffen

Erkennungsweite 		mind. 25 Meter / 32 Meter

Notlichtbrenndauer		mind. 3 h

Zulässiger Temperaturbereich	-15°C ... +40°C

Leuchtmittel			LED / 7W

Schutzart			IP 40

Schutzklasse			I

Batterie				NiMH 4,8V 600mAh

Anschlussklemmen		2 x 1,5mm²

Anschluss-Spannung		230V 50Hz

Größe (L x B x H)			353 x 83 x 199 mm

Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte – Displayscheibe schmal für Anwendung auf Schiffen.

Automatische Leuchtenüberwachung nach EN 62034.

Lebensdauer LED > 50.000 Stunden.

Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Piktogramme, je nach Erfordernis wahlweise 1- oder 2-seitig zu montieren.

Leichte und schnelle Montage der Leuchte.

Montageart:	Sichtweite:

(  )  Deckeneinbau	(  ) 25 m

___ Stück	(  )  32 m

Fabrikat: krealux

Ort,                                    Datum 	Unterschrift