Ausschreibungstext Rettungszeichenleuchte KL16

folgende techn. Daten sind einzuhalten:

Material 			Aluminium

Display	 			Acrylglas

Erkennungsweite 		mind. 32 Meter

Notlichtbrenndauer		mind. 3 h

Zulässiger Temperaturbereich	-15°C ... +40°C

Leuchtmittel			LED / T5 Leuchtstoffröhre

Schutzart			IP 41

Schutzklasse			I

Batterie				NiCd 4,8V 1800mAh

Anschlussklemmen		4 x 2,5mm²

Anschluss-Spannung		230V 50Hz

Drittzertifizierte / VDE- zertifizierte  Rettungszeichenleuchte.

Einzelbatterie. Automatische Leuchtenüberwachung nach EN 62034.

Lebensdauer LED > 50.000 Stunden. Lebensdauer T5 Röhre > 5.000 Stunden.

Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Piktogramme, je nach Erfordernis wahlweise 1- oder 2-seitig zu montieren.  Leichte und schnelle Montage der Leuchte.

Piktogramm-Richtung:	Montageart:

(  ) links	(  ) Wandauslegermontage

(  ) rechts	(  ) Pendelmontage

(  ) unten	(  ) Deckenmontage

(  ) links oben	(  ) Kettenmontage

(  ) rechts oben

(  ) links unten	Leuchtmittel:

(  ) rechts unten	(  ) LED

(  ) T5-Röhre

___ Stück 	Fabrikat: krealux

Ort,                                    Datum 	Unterschrift