Ausschreibungstext Rettungszeichenleuchte KL17

folgende techn. Daten sind einzuhalten:

Material 			Aluminium

Display	 			Acrylglas

Erkennungsweite 		mind. 25 Meter

Notlichtbrenndauer		mind. 3 h

Zulässiger Temperaturbereich	-15°C ... +40°C

Leuchtmittel			LED

Schutzart			IP 40

Schutzklasse			I

Batterie				NiMH 4,8V 600mAh

Anschlussklemmen		2 x 1,5mm²

Anschluss-Spannung		230V 50Hz

Einzelbatterie Notleuchte im monochromen Design.

Automatische Leuchtenüberwachung nach EN 62034.

Lebensdauer LED > 50.000 Stunden.

Leichte und schnelle Montage der Leuchte.

Garantie auf Notleuchte mindestens 4 Jahre.

Montageart:	Gravur:

(  ) Wandmontage	(  ) Bitmap- Gravur

(  ) Wandauslegermontage	(  ) Vektor- Gravur

(  ) Deckenaufbaumontage

(  ) Kettenmontage

(  ) Pendelmontage

(  ) Deckeneinbaumontage

___ Stück 	Fabrikat: krealux

Ort,                                    Datum 	Unterschrift